## Slide 1: スイッチマトリクスにおけるキー入力チャタリング対策例
20240910-7SegLED_LCD-Key-Buz1.c
装置の構成及び回路の接続は、
別紙「20240702-キー入力を表示するプログラム.pptx」参照

## Slide 2: このプログラムの概要
コラッツ予想という数学の難問
  ある値Nが偶数なら、2で割る。
  奇数なら、３N＋１にする。
  値が1になるまで繰り返す。
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=-j5ZWffcnQ0
スイッチマトリクスのキー入力取り込み技術の応用が、初期値の入力に有用なので、サンプル教材として用意した。

## Slide 3: コラッツ計算機（Mr.Collatz（仮））の仕様
概要
  正の整数値を初期値としてキーボードから取り込み、その値が１に至るまでのCollatz数列をLCDに表示する。
動作
ステップ | 動作
オープニング動作 | LCDにプログラム名とプロンプトを表示 ＊の入力待ち
キー入力受付 | 数字キーの入力。1桁入力毎にLCDに表示 ＃を押したら入力値を確定 計算開始のプロンプトとキー入力待ち
計算動作 | 計算回数とCollatz数列を表示
計算終了 | 入力した初期値と計算回数を表示、キー入力待ち キー入力後、オープニング画面に戻る

## Slide 4: キー入力（One Push）を識別する方法
何はともあれ、スイッチマトリクスのなにかしらのキー入力「One Push」（押して離す）をチャタリングを除去して検出する必要がある。
そのためには、これまで学んだ、押しボタンスイッチのチャタリング除去と同じ考え方が適用できる。
押したスイッチのキーコード確定値を求め、スイッチの立ち上がり検出することになる。

## Slide 5: フローチャート
Read_key
直近3回分のキーコードを玉突きで退避
キーコードの読み取り
直近3回の
キーコードが等しい
現在のキーコードの確定値を直近のキーコードとする。
１
１
立ち上がり？
直前のキーコードの確定値が０で、
現在のキーコードの確定値が１
キー押下フラグをセット
直前のキーコードの確定値を
現在のキーコードの確定値で更新
戻る
No
No
Yes
Yes

## Slide 6: キー入力を数値として認識させる方法
スイッチマトリクスとしての本来の機能
  キー入力1回ごとを受け付けて、押下キーを判別する。
  入力開始キー（＊）、ナンバーキー（０－９）、入力確定キー（＃）と、状態分析
状態遷移図で検討すると、実装への理解が高まる。

## Slide 7: キー入力認識の状態遷移図
INIT
キューの初期化
INPROGRESS
キーコードのキューへの取り込み
COMPLETE
＊キー押下
＃キー押下
数字キー押下